Katowice, dnia 18.10.2017 r.

Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Gliwicka 15,

40-079 Katowice,

NIP: 635-10-19-784,

REGON: 271220875,

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-082H-16-002 o tytule: Wprowadzenie internetowej platformy monitorująco-serwisowej dla optymalizacji, automatyzacji i poprawy efektywności procesów monitoringu urządzeń i infrastruktury chłodniczej.

Projekt realizowany w ramach konkursu zamkniętego nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 z

Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach realizacji :

Zadanie 1: Zadanie (etap) 1 - zakup, instalacja i uruchomienie modułów systemu monitoringu urządzeń chłodniczych - warstwa monitorowania urządzeń oraz

Zadanie 2: Zadanie (etap) 2 - zakup, instalacja i uruchomienie modułów systemu monitoringu urządzeń chłodniczych - warstwa zdalnego dostępu do infrastrukury

Przedkładamy zapytanie ofertowe na :

- Zakup instalacja i uruchomienie - Moduł zarządzania alarmami - powiadamianie o zdarzeniach, planowanie harmonogramów – 1 komplet;

- Zakup instalacja i uruchomienie - Moduł monitorowania czujników i sensorów – 1 komplet;

- Zakup instalacja i uruchomienie - Moduł dostępu zdalnego do sensorów, sterowników – 1 komplet;

Zakup instalacja i uruchomienie - Moduł zarządzania alarmami - powiadamianie o zdarzeniach, planowanie harmonogramów – 1 komplet;

Kod CPV 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Specyfikacja techniczna i funkcjonalna zamówienia:

Planowana funkcjonalność modułu nie mniejszą niż :

Cel: Tworzenie raportów pracy sensorów i urządzeń – zapis 24/7. Alerty przy wykryciu zadanych anomalii.

Funkcjonalność:

Automatyczne monitorowanie czujników i sensorów urządzeń realizowane będzie na kilka sposobów:

- zapytanie o status – test połączenia

- sprawdzanie czy urządzenie działa

- test zasilania głównego

- odczyt / zapis danych głównych

- testy pozostałych sensorów i sterowników w zależności od urządzenia

- wykrycie anomalii, korelacja danych i ewentualne powiadomienia osób decyzyjnych.

Oczekiwane korzyści:

Podstawowym, a zarazem najważniejszym elementem pracy jest zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń, infrastruktury, zasobów i towarów – np. produktów spożywczych, poprzez zapewnienie odpowiedniej temperatury przechowywania, ale również alarmy p.poż, zalania, włamania, brak zasilania, zmiana położenie, wyczerpanie zasobów, przerwanie procesu.

Zakup instalacja i uruchomienie - Moduł dostępu zdalnego do sensorów, sterowników

– 1 komplet;

Kod CPV 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Specyfikacja techniczna i funkcjonalna zamówienia:

Planowana funkcjonalność modułu nie mniejszą niż :

Cel:

Możliwość zdalnego połączenia z czujnikami urządzeń, sterownikami, a także z pojazdami, kamerami monitoringu infrastruktury.

Funkcjonalność:

Wysoki poziom bezpieczeństwa,

Komunikacja jednostronna sensorów – mała ilość danych, sprawność i niezawodność systemu.

Dodawanie użytkowników i urządzeń do konta firmy (licencji) i przypisywanie im uprawnień. Współdzielenie grup. Zarządzanie urządzeniami za pomocą zasad ustawień lub

bezpiecznej kontroli dostępu (aby łączyć się z urządzeniami bez konieczności podawania hasła).

Możliwość sterowania zasilania urządzeń przy pomocy programu na innym komputerze w sieci lokalnej lub przez router.

Zintegrowana funkcja tworzenia raportów przy wykorzystaniu dziennika połączeń zawierającego datę, czas trwania i status. Powyższe informacje mogą być podstawą do

szczegółowych raportów z pracy czujników.

Korzyści:

Możliwość natychmiastowego podjęcia przewidzianych czynności, co niejednokrotnie jest kluczowe przy zgłoszonych awariach. Duże oszczędności w kosztach pracy dzięki

wyeliminowaniu ewentualnego dojazdu serwisu jeśli jest zbędny. Możliwość zwiększenia liczby klientów, podniesienia jakości i bezpieczeństwa usług, a co za tym idzie zwiększenie

konkurencyjności i innowacyjności firmy.

Możliwość oferowania różnych pakietów dla klientów – monitoring wybranych obszarów przedsiębiorstwa, ze względu na ilość czujników, ze względu na położenie, wybrane

działania w zależności od sytuacji.

System EXPERTOWY z bazą wiedzy - Automatycznie wnioskowanie na podstawie korelacji odczytu z wielu czujników i sensorów, brak konieczności użycia dodatkowych zasobów

ludzkich do podjęcia decyzji w niektórych sprawach. Odciążenie osób decyzyjnych w sprawach, które mogę być realizowane automatycznie w określonych sytuacjach.

Moduł poprzez swoją funkcjonalność przeznaczony jest o obsługi zoptymalizowanych procesów w ramach obszarów B2B oraz B2E. Pełni w ramach planowanego systemu ważną

rolę i funkcję jako integralna część składowa.

Zakup instalacja i uruchomienie - Moduł monitorowania czujników i sensorów

– 1 komplet;

Kod CPV 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Specyfikacja techniczna i funkcjonalna zamówienia:

Planowana funkcjonalność modułu nie mniejszą niż :

Cel:

Regularne zdalne i automatyczne zapisywanie stanu z sensorów oraz odczyt ze sterowników w zaplanowanym czasie za pomocą łącz telekomunikacyjnych.

Funkcjonalność:

Równoczesne sprawdzanie wielu czujników urządzeń, cztery możliwe stany urządzenia: ok, warning, critical, unknown.

Monitorowanie wszystkiego dla czego można podpiąć czujnik - temperaturę wew. temperaturę zew. zasilanie, pracę podzespołów – typu wentylator, agregat, skraplacz, ciśnienie

czynnika chłodzącego, ale także każde inne urządzeń, proces, zasób, położenie wg GPS itp.

Weryfikacja osiągalności sensorów

Informacje do wybranych użytkowników, za pomocą email, sms lub w inny zdefiniowany przez użytkownika sposób.

Zdefiniowanie stopnia ostrzeżeń dla poszczególnych grup użytkowników.

Możliwość przesłanie rezultatów sprawdzenia do zewnętrznych aplikacji.

Autoryzacja użytkowników – możliwość zdefiniowania kto co może.

Korzyści:

Wdrożenie modułu skróci czas reakcji osoby decyzyjnej, serwisu, ochrony, dostawcy na powstałe zdarzenie (awarie, wyczerpaniu zasobu, etap procesu, niskiego stanu zapasów).

Wiedza o stanie urządzenia lub procesu trafi do osoby decyzyjnej przed zgłoszeniem jej przez klienta - tak niestety odbywa się to obecnie) oraz pozwoli na wczesne wykrycie

anomalii oraz w dużej mierze zapobiegnie np.: rozwojowi awarii w stan krytyczny oraz strat spowodowanych zniszczeniem towaru

Objaśnienie:

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów lub funkcji lub określenia (parametry techniczne) sugerujące elementy lub funkcje konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów lub funkcji równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Komplet oznacza ilość licencji niezbędną na potrzeb firmy Zamawiającego lub licencję pełną na firmę bez ograniczeń ilościowych.

Zakres wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 	linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

Wymagania formalne:

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.

- Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie odbioru niniejszego zapytania ofertowego zawierające oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2.

- Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

- Termin realizacji zamówienia/umowy 31.03.2018.

- Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie terminu dostawy.

- Oferty należy składać elektronicznie (poczta e-mail: dg@bumerang.katowice.pl), za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie zamawiającego w dniach od 18.10.2017 r. do 31.10.2017 r.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

- Termin związania z ofertą wynosi 90 dni, licząc od daty upływu składania ofert.

- Zainteresowane podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat procedury wyboru oraz wymagań technicznych pod nr  telefonu 609 827 143 oraz w siedzibie zamawiającego od 18.10.2017 do 31.10.2017 r. w godzinach od 08:00 do 16:00.

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów lub funkcji lub określenia (parametry techniczne) sugerujące elementy lub funkcje konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów lub funkcji równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

W trakcie oceny ofert będą stosowane następujące kryteria oceny:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla każdego z zadań, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium nr 1 - Cena ofertowa netto IPCn – 60 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w następujący sposób:

Cena ofertowa netto IPCn - maksymalnie 60 pkt – liczona wg następującego wzoru:

CN

IPCn = ----- x 60 pkt.

CB

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IPCn – liczba punktów w kryterium cena ofertowa netto,

CN – najniższa cena ofertowa netto spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej).

Kryterium nr 2 - Czas udzielonej gwarancji świadczonej u klienta  (liczony w miesiącach) IPGw – łącznie do 25 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w następujący sposób:

ILGB

IPGw = ----- x 25 pkt.

ILGN

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IPGw – liczba punktów w kryterium „Gwarancja”,

ILGN – najdłuższa Gwarancja określona w miesiącach spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych,

ILGB – ilość miesięcy Gwarancji oferty badanej (przeliczanej).

Kryterium nr 3 - Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej (liczony w dniach roboczych od dnia zgłoszenia) IPSe – 15 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej” IPSe licząc od dnia zgłoszenia w następujący sposób:

- od  0 dnia – do 2 dni – 15 pkt;

- od 3 dni– do 4 dni – 10 pkt;

- od 5 – do 7dni –5 pkt;

- powyżej 7 – 0 pkt.

Za podstawową jednostkę rozliczeniową przyjmuje się 1 dzień roboczy (słowne : jeden dzień roboczy).

Wybór oferty najkorzystniejszej :

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:

KIP = IPCn + IPGw +IPSe

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KIP – końcowa ilość punktów przyjęta do oceny oferty Wykonawcy,

IPCn – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa netto.

IPGw – ilość punktów uzyskanych w kryterium: czas udzielonej gwarancji,

IPSe – ilość punktów uzyskanych w kryterium: czas przystąpienia do naprawy serwisowej licząc od dnia zgłoszenia.

Pouczenie:

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

Z poważaniem,

Dominik Grajner

Prezes Zarządu

Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 18.10.2017 dotyczącym :

- Zakup instalacja i uruchomienie - Moduł zarządzania alarmami - powiadamianie o zdarzeniach, planowanie harmonogramów;

- Zakup instalacja i uruchomienie - Moduł monitorowania czujników i sensorów;

- Zakup instalacja i uruchomienie - Moduł dostępu zdalnego do sensorów, sterowników.

Kod CPV 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

w ramach projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-082H-16-002

niniejszym składamy następującą ofertę:

| Lp. | Informacja o Dostawcy/Wykonawcy |
| --- | --- |
| 1 | Data wystawienia oferty |  |
| 2 | Nazwa firmy Oferenta (Wykonawcy) |  |
| 3 | Adres firmy Oferenta (Wykonawcy) |  |
| 4 | Numer telefonu |  |
| 5 | Adres email |  |
| 6 | NIP |  |
| 7 | Nazwisko do kontaktu |  |
|  | Oferta rzeczowo-finansowa |
| 8 | Nazwa i wersja oprogramowania: -Moduł zarządzania alarmami - powiadamianie o zdarzeniach, planowanie harmonogramów; -Moduł monitorowania czujników i sensorów; -Moduł dostępu zdalnego do sensorów, sterowników. |  |
| 9 | Cena netto za przedmiot dostawy |  |
| 10 | Cena brutto za przedmiot dostawy |  |
| 11 | Termin płatności w dniach |  |
| 12 | Czas udzielonej gwarancji świadczonej u klienta |  |
| 13 | Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej (liczony w dniach roboczych od dnia zgłoszenia) |  |
| 14 | Termin wykonania dostawy | 31.03.2018 |
| 15 | Termin związania ofertą | 90 dni |

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i je akceptujemy.

- Nie spełniamy warunków zakresu wykluczenia i nie podlegamy wykluczeniu.

- Podane ceny uwzględniają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowej dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym.

- Oferowane oprogramowanie spełniania postawione wymagania techniczne i funkcjonalne postawione w zapytaniu ofertowym.

………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania oferenta)

Załącznik nr 2

….….., dnia …...2017  r.

POTWIERDZENIE ODBIORU

Potwierdzamy  odbiór zapytania ofertowego z dnia  18.10.2017  dotyczącego

- Zakup instalacja i uruchomienie - Moduł zarządzania alarmami - powiadamianie o zdarzeniach, planowanie harmonogramów

- Zakup instalacja i uruchomienie - Moduł monitorowania czujników i sensorów

- Zakup instalacja i uruchomienie - Moduł dostępu zdalnego do sensorów, sterowników

Kod CPV 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Zapytanie wystosowano w ramach projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-082H-16-002.

### Zapytanie wystosowała firma :

- Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- ul. Gliwicka 15,

- 40-079 Katowice,

- NIP: 635-10-19-784,

- REGON: 271220875,

OŚWIADCZENIE

- Ponadto oświadczamy, że nie istnieją powiązania kapitałowe i/lub osobowe pomiędzy Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a naszą firmą.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wnioskodawcą a Wykonawcą, polegające na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika;

- w pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania oferenta)